## Slide 1
Soluções integradas para redução de perdas de água
Da rede ao ponto crítico
Norte Sul Hidrotecnologia · Metropolitana Ambiental
FENASAN
www.nortesultec.com.br

## Slide 2
Quatro frentes. Uma rede mais eficiente.
ABORDAGEM INTEGRADA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
Modelar
Modelagem da situação atual
Modelagem de cenários futuros
02
Renovar ativos
Substituição de redes (MND)
Eliminação de perdas de carga
Eliminação de intermitência
03
Gestão de pressões
Otimização de VRPs
Novas VRPs
Eliminação de boosters
04
Otimizar operação
Operação de VRPs, boosters e EEAs pelo ponto crítico
Do diagnóstico à operação coordenada. As quatro frentes se somam: modelar mostra onde agir, renovar e controlar a pressão reduzem a perda, operar pelo ponto crítico mantém o ganho.

## Slide 3
Modelagem hidráulica: enxergar para decidir
01 / DIAGNÓSTICO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Chart: Pressão ao longo do dia · esquema
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h
Pressão disponível | 34 | 36 | 30 | 22 | 18 | 20 | 16 | 24 | 32
Noite · vazamentos
Pressão alta e consumo baixo: o volume perdido sobe.
Pico de consumo · intermitência
Perdas de carga limitam o abastecimento nos pontos críticos.
Perdas de carga
Identificar os trechos em que a hidráulica limita as ações de controle de pressão.
Efeito no abastecimento
Trechos com elevada perda de carga restringem a operação e o abastecimento.
Do diagnóstico à decisão: priorizar a rede que mais restringe a operação.

## Slide 4
Renovação de ativos
02 / INTERVENÇÃO NA REDE
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
Eliminar perdas de carga excessivas
Tubo novo de baixa rugosidade substitui tubos corroídos e incrustados, recupera a capacidade hidráulica, devolve pressão disponível nos pontos críticos e reduz energia de bombeamento.
02
Eliminar intermitências no abastecimento
Vedação integral da tubulação elimina rompimentos e infiltrações, garante continuidade do fornecimento e reduz desabastecimentos por falha de rede.
Rede renovada habilita o controle de pressão (VRPs) no trecho crítico.

## Slide 5
Menos pressão. Menos perdas.
GESTÃO DAS PRESSÕES
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Mesmo furo, vazões diferentes: a pressão manda
Menor pressão operacional
↓
Menor vazão dos vazamentos
↓
Redução das perdas de água

## Slide 6
A física por trás da redução
FUNDAMENTO TÉCNICO · LAMBERT
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Equação de orifício
Quando a pressão na rede diminui, a vazão dos vazamentos também diminui.
Q final: vazão dos vazamentos após a redução da pressão.
Q inicial: vazão dos vazamentos antes da redução da pressão.
n: expoente de vazamento, de 0,5 para furos fixos em metal a 1,5 para rachaduras longitudinais em tubos plásticos, que se expandem com a pressão.
A equação
Qfinal = Qinicial · ( Pfinal / Pinicial )n
Qfinal / Qinicial = ( Pfinal / Pinicial )n
Com n = 1, reduzir a pressão em 30% reduz a vazão dos vazamentos em 30%.

## Slide 7
Caso DMC NASA: menos pressão, menos perdas
RESULTADO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
44,23%
menos vazão de perdas
31 → 21 mca
pressão média, antes e depois
945,4 m³/dia
recuperados
Chart: Vazão de perdas · m³/dia
| Antes | Depois
Vazão de perdas (m³/dia) | 2137.38 | 1191.98
"O controle de pressão não substitui o reparo: ele reduz o volume perdido até que ele aconteça."

## Slide 8
Operar pelo ponto crítico
03 / CONTROLE DE PRESSÃO E AUTOMAÇÃO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Chart: Pressão operacional ao longo de 24 horas · esquema
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h
Pressão no ponto crítico | 19 | 21 | 16 | 12 | 11 | 12 | 10.5 | 14 | 18
Mínimo de referência | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
10 mca
pressão mínima de referência nos pontos críticos
Quem é operado pelo ponto crítico
VRPs
Boosters
EEAs

## Slide 9
Fechar o ciclo das perdas
FRENTE COMPLEMENTAR
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Frentes 01 a 03
Perdas reais
Diagnóstico
Intervenção na rede
Operação coordenada
Frente 04
Perdas aparentes
Renovação e adequação do parque de hidrômetros
Combate a fraudes
Ressupressão de inativos com consumo
+
Soluções integradas = perdas reais + perdas aparentes.

## Slide 10
Um ciclo contínuo de melhoria
CADEIA DE VALOR INTEGRADA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
Modelar
Diagnóstico: enxergar a rede antes de agir.
→
02
Substituir
Intervenção: renovar o trecho que mais restringe.
→
03
Automatizar
Operação coordenada pelo ponto crítico.
Reduzir perdas. Diagnóstico, intervenção e operação se retroalimentam.

## Slide 11
FENASAN
Obrigado
Converse com nossa equipe
Visite o estande da Norte Sul na FENASAN · comercial@nortesultec.com.br
Da rede ao ponto crítico · Gestão+ Performance
FENASAN
www.nortesultec.com.br