## Slide 1
Modelagem hidráulica aplicada no diagnóstico e soluções para alagamentos urbanos
Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis
Arnaldo Boa Sorte de Oliveira · Luan Pacheco
FENASAN
www.nortesultec.com.br

## Slide 2
01
O contexto
Do cálculo estático à dinâmica urbana
FENASAN
www.nortesultec.com.br

## Slide 3
Do cálculo estático à dinâmica urbana
O CONTEXTO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
O crescimento urbano desordenado e a impermeabilização do solo sobrecarregam os sistemas de drenagem, intensificando inundações recorrentes nas cidades brasileiras.
Túnel do Vale do Anhangabaú alagado após chuva em São Paulo, 14/10/2026
Impacto social
Famílias desalojadas, doenças de veiculação hídrica e interrupção de serviços públicos essenciais.
Impacto econômico
Paralisação de atividades comerciais e industriais, danos à infraestrutura da cidade e perda de valor imobiliário em áreas críticas.
Impacto político
Obras emergenciais caras com pouco efeito na raiz do problema comprometem a credibilidade da gestão municipal a cada inundação.

## Slide 4
Do método empírico à simulação hidráulica
A EVOLUÇÃO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Métodos empíricos tradicionais
Cálculos estáticos não representam as variações temporais da chuva.
Visão pontual dificulta avaliar remanso e refluxo na rede.
Risco de superdimensionamento ou de falha em gargalos dinâmicos.
Simulação hidráulica
Dinâmica temporal por hidrogramas reais de escoamento contínuo.
Acoplamento entre rede subterrânea e superfície urbana.
Teste virtual das intervenções antes da execução da obra.
→
O modelo responde a pergunta certa: não é só quanto chove, é como a água se move pela rede e pela rua ao longo do tempo, minuto a minuto.

## Slide 5
Quatro etapas, do dado à decisão
O MÉTODO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Rede modelada na micro bacia
01
Coleta de dados
Topografia, dados meteorológicos e infraestrutura existente.
02
Construção do modelo
Montagem das bacias de contribuição, nós, condutos e calhas viárias.
03
Calibração
Ajuste com base em eventos históricos e marcas de cheia monitoradas.
04
Simulações
Diagnóstico de extravasamento e dimensionamento das intervenções.

## Slide 6
Cenários testáveis no modelo
AS ALTERNATIVAS
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Extravasamento por trecho e bacias funcionais no cenário simulado
Novas galerias pluviais
Remanejamento e aumento de diâmetro
Novas bocas de lobo
Aumento de calha
Piscinões
Parques lineares para infiltração
Galerias tanque de retardo
Cada alternativa é simulada antes da obra: o resultado é conhecido antes de investir.

## Slide 7
02
O case: micro bacia ACD-05
Carandiru · Ten. Rocha, zona norte de São Paulo
FENASAN
www.nortesultec.com.br

## Slide 8
A micro bacia em números
O CASE
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Perímetro da micro bacia ACD-05
91,4%
de impermeabilização
250.420 m²
de área (0,25 km²)
1.100 m
de talvegue
5%
de declividade média (0,05 m/m)
55,3 m
de amplitude (779,9 m a 724,6 m)
13 min
da cota mais alta ao fundo de vale

## Slide 9
Diagnóstico preliminar
DIAGNÓSTICO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Pontos intransitáveis (CET/CGE) e trechos alagáveis (FCTH)
O que o modelo mostrou
A topografia acidentada impõe escoamento superficial nos trechos mais altos: em tubulação, as velocidades passariam de 5 m/s.
As vazões dos pontos mais altos chegam ao fundo de vale em apenas 13 minutos.
A infraestrutura existente é insuficiente para as vazões geradas.
Pontos em vermelho: intransitáveis segundo CET e CGE, na Av. Braz Leme e Rua Dr. Cesar, em Santana.
Trechos em laranja: ruas alagáveis segundo a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica.

## Slide 10
Conferência do cadastro técnico
ENGENHARIA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Rede de drenagem e seções cadastradas
Planta da Av. Braz Leme: galeria conferida em campo
Cadastro bom, modelo confiável
A confiabilidade do resultado da modelagem é consequência direta de um cadastro técnico bem feito. Na Braz Leme, o cadastro indicava rede circular de 1.200 mm onde, na realidade, existe galeria quadrada de 1.500 × 1.400 mm. A conferência foi decisiva para a solução.
Sem cadastro conferido, a simulação erra junto com o desenho.

## Slide 11
Parâmetros hidrológicos
ENGENHARIA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Hietograma da micro bacia para chuva de 60 minutos
O perfil da tempestade
Com o tempo de concentração e a intensidade de chuva da micro bacia, define-se o hietograma: o comportamento da chuva ao longo de um período.
Ele funciona como o perfil de uma tempestade: mostra quando a chuva foi fraca, quando atingiu o pico e quando começou a cessar.
É esse perfil que alimenta a simulação e dimensiona as intervenções.

## Slide 12
Captar, reter e liberar no ritmo da rede
A ESTRATÉGIA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
Captação na fonte
Bocas de lobo interceptam a chuva nas cotas intermediárias e desviam o fluxo para o interior das galerias tanque de retardo antes de atingir o fundo de vale.
02
Retenção temporária
As galerias tanque de retardo armazenam o volume excedente que sobrecarregaria as estruturas de fundo de vale durante as chuvas.
03
Descarga controlada
A água armazenada é liberada de forma contínua, dentro da capacidade nominal da infraestrutura existente a jusante.
A rede existente continua a mesma. O que muda é quando a água chega nela.

## Slide 13
O que são galerias tanque de retardo?
ENGENHARIA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Vista isométrica do tanque de retenção de picos de cheia
Corte transversal de detalhe do mini tanque
Tubulação GRP de grande diâmetro enterrada sob a via
PV de entrada com retenção de areia e gradeamento, tanque de 1,50 m de diâmetro, PV de inspeção e limpeza, saída por placa de orifício em aço inox e tubulação de saída para o GAP existente.

## Slide 14
MTR em trechos com e sem GAP
ENGENHARIA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Trecho com GAP: ligação ao poço existente
Trecho sem GAP: saída por boca de lobo e sarjeta

## Slide 15
Distribuição das galerias tanque de retardo
ENGENHARIA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Implantação das galerias ao longo da micro bacia
Espalhadas, não concentradas
As galerias são distribuídas nas cotas intermediárias, onde a chuva ainda pode ser interceptada.
Cada unidade retém uma parcela do volume e devolve à rede no ritmo que ela suporta.
O conjunto substitui uma única obra grande de fundo de vale por várias pequenas, de execução mais simples e menor transtorno.

## Slide 16
Mancha de inundação: antes e depois
RESULTADO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Cenário atual
Com as galerias tanque de retardo (MTR)
A mancha de inundação praticamente desaparece com a retenção distribuída.

## Slide 17
Vantagens da modelagem no diagnóstico de drenagem
INOVAÇÃO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Otimização da capacidade hidráulica
A simulação evita obras superdimensionadas, encontrando o diâmetro e a declividade exatos para cada trecho.
Máxima eficiência, menor custo global
Você conhece o resultado antes de investir. O dinheiro vai para a obra que resolve.
Infraestrutura verde (SUDS)
Permite simular jardins de chuva, com biorretenção e infiltração na fonte, e pavimentos permeáveis, com retenção direta no piso urbano.
Diagnóstico antes da obra. Ninguém abre rua por palpite: a simulação mostra onde intervir, com que diâmetro e em que ordem.

## Slide 18
FENASAN
Obrigado
Arnaldo Boa Sorte de Oliveira
Consultor Sênior · Norte Sul Hidrotecnologia · gestao.servicostec@nortesultec.com.br
Luan Pacheco
Técnico em Saneamento · Norte Sul Hidrotecnologia · servicostec.sp1@nortesultec.com.br
Gestão+ Performance · Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis
FENASAN
www.nortesultec.com.br