## Slide 1
Soluções integradas para redução de perdas de água
Da rede ao ponto crítico
FENASAN · Saneamento
FENASAN
www.nortesultec.com.br
NORTESUL HIDROTECNOLOGIA

## Slide 2
Quatro frentes.
Uma rede mais eficiente.
ABORDAGEM INTEGRADA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
Modelar
Modelagem da situação atual
Modelagem de cenários futuros
02
Renovar ativos
Substituição de redes (MND)
Eliminação de perdas de carga
Eliminação de intermitência
03
Gestão de pressões
Otimização de VRPs
Novas VRPs
04
Otimizar operação
Operação de VRPs, boosters e EEAs pelo ponto crítico
Do diagnóstico à operação coordenada
Notes: Uma abordagem eficiente no combate às perdas requer criar um modelo da operação atual identificando os pontos fracos do sistema, bem como propor cenários futuros com a eliminação de perdas de carga e intermitência, através de renovação dos ativos que possibilitarão a gestão das pressões através da otimização das VRPs existentes e instalação de novas VRPs. A cereja do bolo será a operação de VRPs, booster e EEA através da pressão mínima do ponto crítico.

## Slide 3
Modelagem hidráulica:
enxergar para decidir
01 / DIAGNÓSTICO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
NOITE · VAZAMENTOS
Perdas de carga
Identificar trechos em que a hidráulica limita as ações de controle de pressão.
PICO DE CONSUMO · INTERMITÊNCIA
Efeito no abastecimento
Trechos com elevada perda de carga restringem a operação e o abastecimento.
Do diagnóstico à decisão: priorizar a rede que mais restringe a operação
Notes: É bastante comum em sistemas de abastecimento a convivência de vazamentos no período noturno, onde se tem o consumo mínimo que resultam em pressões elevadas e durante o período de maior consumo diurno, intermitência no abastecimento. Com a modelagem é possível identificar trechos de rede com elevada perda de carga quer pelo diâmetro insuficiente, quer pelo grau de incrustações, responsáveis pelo paradoxo de se ter falta d’água durante o dia e vazamentos no período noturno. Esta situação limita ações de controle de pressão.

## Slide 4
Renovação de ativos
02 / INTERVENÇÃO NA REDE
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
ELIMINAR PERDAS DE CARGA EXCESSIVAS
Tubo novo de baixa rugosidade substitui tubos corroídos e incrustados, recupera a capacidade hidráulica, devolve pressão disponível nos pontos críticos e reduz energia de bombeamento.
02
ELIMINAR INTERMITÊNCIAS NO ABASTECIMENTO
Vedação integral da tubulação elimina rompimentos e infiltrações, garante continuidade do fornecimento e reduz desabastecimentos por falha de rede.
Rede renovada habilita o controle de pressão (VRPs) no trecho crítico
Notes: Para tais casos, a renovação de ativos, preferencialmente por método não destrutível, é a alternativa mais viável, onde os tubos novos de PEAD se apresentam como uma estrutura monolítica, já que os tubos são soldados e portanto sem juntas encaixadas, que representam pontos frágeis para vazamentos. Pela baixa rugosidade, os tubos recuperam a capacidade hidráulica elevando o plano piezométrico e portanto a intermitência.

## Slide 5
Menos pressão.
Menos perdas.
GESTÃO DAS PRESSÕES
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Menor pressão operacional
↓
Menor vazão dos vazamentos
↓
Redução das perdas de água
Notes: A gestão de pressões, outra ação fundamental no controle de perdas, baseia-se no princípio de que uma menor pressão resulta numa menor vazão dos vazamentos e portanto menor perda física de água.

## Slide 6
A física por trás
da redução
FUNDAMENTO TÉCNICO · LAMBERT
FENASAN
www.nortesultec.com.br
Quando a pressão na rede é diminuída, a vazão dos vazamentos também diminui.
A equação que rege este fenômeno é a equação de orifício:
Qfinal / Qinicial = ( Pfinal / Pinicial )n → Qfinal = Qinicial · ( Pfinal / Pinicial )n
Onde:
Q final: Vazão dos vazamentos após a redução da pressão.
Q inicial: Vazão antes dos vazamentos antes da redução da pressão.
n: Expoente de vazamento (geralmente varia entre 0,5 para furos fixos em metal e 1,5 para rachaduras longitudinais em tubos plásticos que se expandem com a pressão).
Notes: A equação que associa as vazões final e inicial com as pressões final e inicial está representada neste slide, sendo que o expoente n depende do tipo de material, variando de 0,5 para furos em tubulações rígidas até 1,5 para tubos plásticos que se expandem com a pressão.

## Slide 7
Menos pressão.
Menos perdas.
CASO DMC NASA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
PRESSÃO MÉDIA · ANTES
31 mca
→
DEPOIS
21 mca
−10 mca
44,23%
menos vazão de perdas
2.137,38 m³/dia
1.191,98 m³/dia
945,4 m³/dia recuperados
“O controle de pressão não substitui o reparo: ele reduz o volume perdido até que ele aconteça”
Notes: Um exemplo claro deste princípio pôde ser demonstrado no case da VRP Nasa, onde após a renovação das redes e ramais da área de influência da VRP, foi possível reduzir a pressão de saída da VRP em 10 mca, passando de 31 mca para 21 mca. Tal redução sem prejuízo ao abastecimento, possibilitou uma redução da vazão diária distribuída, passando de cerca de 2.130 m³/dia para 1.190 m³/dia, uma redução de 44% na vazão de perdas, representando uma vazão recuperada de 945 m³/dia.

## Slide 8
Operar pelo ponto crítico
03 / CONTROLE DE PRESSÃO E AUTOMAÇÃO
FENASAN
www.nortesultec.com.br
10 mca
Pressão mínima de referência
nos pontos críticos
VRPs
Boosters
EEAs
Pressão operacional ao longo de 24 horas · esquema
00h
06h
12h
18h
24h
10 mca · mínimo de referência
Notes: A cereja do bolo na gestão de pressões, fica por conta da operação de VRPs, booster e EEA pela ponto crítico. Ponto Crítico é o local da rede que sofre mais com a falta de pressão, geralmente o ponto mais alto ou mais distante. Ele possui um sensor que mede a pressão local em tempo real, normalmente 10 mca. O sensor do Ponto Crítico envia essa informação via sinal de celular (GPRS) para a central de controle da VRP, booster ou EEA, que recebe o dado da pressão do Ponto Crítico. Se a pressão no PC estiver baixa (menos que 10 mca), se a unidade a ser controlada for uma VRP, esta abre mais automaticamente; se estiver alta demais (mais que 10 mca ), a VRP fecha um pouco. Para booster e EEA, o controle se dá via inversor de frequência que altera a rotação para mais ou para menos dependendo da pressão registrada no ponto crítico.

## Slide 9
Fechar o ciclo
das perdas
FRENTE COMPLEMENTAR
FENASAN
www.nortesultec.com.br
FRENTES 01 A 03
Perdas reais
Diagnóstico
Intervenção na rede
Operação coordenada
FRENTE 04
Perdas aparentes
Renovação e adequação do parque de hidrômetros
Combate a fraudes
Ressupressão de inativos com consumo
+
Soluções integradas = perdas reais + perdas aparentes
Notes: Fechando o ciclo das ações de controle de perdas, temos também as ações para controle de perdas aparentes tais como renovação e adequação do parque de hidrômetros, combate a fraudes e ressupressão de ligações inativas fraudadas

## Slide 10
Um ciclo contínuo
de melhoria
CADEIA DE VALOR INTEGRADA
FENASAN
www.nortesultec.com.br
01
Modelar
diagnóstico
02
Substituir
intervenção
03
Automatizar
operação coordenada
Reduzir
perdas
Diagnóstico, intervenção e operação se retroalimentam.
Notes: Controle de perdas exige ação contínua periódica de modelar, substituir e automatizar.

## Slide 11
NORTESUL HIDROTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
Converse com
nossa equipe
Visite o estande da NorteSul na FENASAN.
Da rede ao ponto crítico
NorteSul Hidrotecnologia e Comércio LTDA · FENASAN · Redução de perdas de água
FENASAN
www.nortesultec.com.br